3 -	TEHNIČNO POROČILO

Investitorju smo izdelali projektno dokumentacijo v fazi PZI za odstranitev objekta. Območje kjer je predviden poseg v prostor ureja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto.

# Poseg se bo vršil na zemljišču s parcelno št. 2102/11 k.o. Gorenja Straža, Češča vas.

# 3.1 	Opis objekta

Gre za opuščen vojaški pritlični objekt dimenzij 8,50 x 14,50 m, ki ga je zaradi dotrajanosti potrebno odstraniti. Dejanska raba objekta je v uradnih evidencah (portal prostor.gov) opredeljana kot skladišče. Zgrajen je bil leta 1965 (podatek iz uradnih evidenc) in je del kompleksa dvanajstih objektov od katerih jih je 9 predvidenih za odstranitev.

Nosilna konstrukcija objekta je iz betona in opeke. Temeljenje je bilo izvedeno s pasovnimi temelji. Streha naklona cca 30° je v leseni izvedbi in krita z opečnim zareznikom. Stavbno pohištvo je leseno. Streha objekta in stavbno pohištvo je že porušeno.

Zazidalna površina je enaka bruto tlorisni površini in znaša 123,25 m2, neto površina pa je 104,80 m2.

3.2     Konstrukcijski ter ostali elementi in materiali

- Temelji:  beton

- Tlaki:  beton

- Stene:  opečni zidak

- Ostrešje:  les

- Kritina:  betonska

- Toplotna izolacija: /

- Medetažna konstr.: /

- Stavbno pohištvo:  les

- Finalne obloge: beton, omet

- Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi rušenja objekov:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Predvidena količina (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 70 |
| 17 01 02 | Opeke | 65 |
| 17 01 03 | Ploščice in keramika | 0 |
| 17 01 06* | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi | 0 |
| 17 01 07 | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 | 0,5 |
| 17 02 01 | Les | 16 |
| 17 02 02 | Steklo | 0,1 |
| 17 02 03 | Plastika | 0 |
| 17 02 04* | Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi | 0 |
| 17 03 01* | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran | 0 |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 | 0 |
| 17 03 03* | Premogov katran in katranski izdelki | 0 |
| 17 04 01 | Baker, bron in medenina | 0 |
| 17 04 02 | Aluminij | 0 |
| 17 04 03 | Svinec | 0 |
| 17 04 04 | Cink | 0 |
| 17 04 05 | Železo in jeklo | 0 |
| 17 04 06 | Kositer | 0 |
| 17 04 07 | Mešanice kovin | 0 |
| 17 04 09* | Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi | 0 |
| 17 04 10* | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi | 0 |
| 17 04 11 | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 | 0,01 |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi | 0 |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03* | 0 |
| 17 06 01* | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest | 0 |
| 17 06 03* | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo | 0 |
| 17 06 04 | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 | 0 |

- Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na gradbišču DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | da |
| 17 01 02 | Opeke | da |
| 17 01 03 | Ploščice in keramika | da |
| 17 01 06* | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi | ne |
| 17 01 07 | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 | da |
| 17 02 01 | Les | da |
| 17 02 02 | Steklo | da |
| 17 02 03 | Plastika | ne |
| 17 04 05 | Železo in jeklo | da |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi | ne |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 | da |
| 17 04 10* | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi |  |
| 17 04 11 | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 | da |
| 17 06 01* | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest | ne |
| 17 06 03* | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo | ne |

- Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Prostornina (m3) | Predviden način ravnanja z njimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi | 0 |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 | 0 |  |
| 17 05 05* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi | 0 |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 | 0 |  |
| 17 05 07* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi | 0 |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 | 0 |  |

- Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Prostornina (m3) | Predviden izvor |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi | 0 |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 | 0 |  |
| 17 05 05* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi | 0 |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 | 0 |  |
| 17 05 07* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi | 0 |  |

# 3.3	Izvajanje del in ravnanje z odpadki

Odstranjevanje objekta bo potekalo od S proti J strani zgradbe. Pri celotni izvedbi rušenja je potrebno dosledno spoštovati princip napredovanja del »od zgoraj-navzdol«.

Pred začetkom rušitvenih del je potrebno odstraniti vse morebitne ograje in njihova ogrodja/temelje, revizijske jaške in peskolovce meteorne kanalizacije s predhodno demontažo litoželeznih pokrovov in okvirjev. Sledi odkop in odstranitev kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije vključno z vsemi jaški, predhodno lokaliziranih v nadalje neuporabnih podzemnih vodov, ki se začasno selektivno deponirajo glede na zvrst materiala in odvažajo na deponijo. Končno se odstrani humus zelenic kot predpriprava gradbenih površin, ki se začasno deponira na zadostnem odmiku od bodočega gradbišča za kasnejšo ponovno vgradnjo pri izvajanju zunanje ureditve (planiranje poškodovane površine po odvozu ruševin).

Pri odstranjevanju objekta in elementov zunanje ureditve je potrebno posvetiti posebno pozornost varovanju posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture, ki so na lokaciji.

Pred rušitvenimi posegi je potrebno preveriti morebitne komunalne priključke na objektu in izvesti osamo, izprazniti prostore (demontaža opreme)…

Z ozirom na stanje objekta se rušenje izvaja predvsem strojno z začasnim ločenim deponiranjem rušenega materiala ob objektu za kasnejši odvoz na stalno deponijo. Posebno pozornost je potrebno posvetiti načinu ravnanja v  primeru pojava materiala, ki vsebuje azbest in demontaži okenskih stekel.

Površino, kjer je stal stari objekta s poškodovano okolico se po odvozu ruševin ustrezno sanira tako, da se približa prvotnemu stanju (zelene poravnane površine).

Pri rušitvenih delih je potrebno med samim posegom poskrbeti za sistematično ločevanje gradbenega odpada in odlaganje na ločene gradbene deponije organizirane v sklopu gradbišča.

Ves na gradbišču po vrsti sortiran material se mora odpeljati na za posamezni material registrirano deponijo. Nekateri odpadni material je možno tudi predelati oz. ponovno uporabiti (za zasipe, utrditve površin). Za sortiranje in odvoz je odgovoren pogodbeni izvajalec ali investitor. O deponiji odpadnih materialov se mora pridobiti ustrezna dokazila (evidenčni listi).

# 3.4	Ocena trajanja predvidenih posegov

Na osnovi razsežnosti objekta, heterogenosti in količin materialov, ki jih je potrebno odstraniti, prostorskih pogojev na lokaciji, upoštevanja najbližjega okolja in predvidenih povprečnih vremenskih pogojev, ki so potrebni za nemoteno izvajanje del ocenjujemo rok trajanja del do 5 koledarskih dni od dneva uvedbe izvajalca v delo.

# 3.5	Ukrepi za zagotavljanje varnosti ljudi in sosednjih nepremičnin ter 	varovanja okolja v času odstranitve objektov

Izvajalec del mora poskrbeti za ustrezne varnostne ukrepa, ki zagotavljajo varno izvedbo del. Uporabljati je potrebno ustrezno in redno pregledano strojno opremo, delavci pa predpisana osebna zaščitna sredstva. Investitor oz. izvajalec mora poskrbeti za zaščito lokacije posega proti okolici (gradbiščna ograja). Sosednjih tujih objektov ni v neposredni bližini, zato posebni zaščitni ukrepi niso potrebni. V času predvsem strojnega rušenja je potrebno uvesti ukrepe

proti prašenju oz. širjenja prahu v okolico. Zaradi varovanja okolja je nujno sistematično ločevanje odstranjenega in odpadnega materiala, ki se ga odpelje na registrirane deponije (nujna dokazila o lokaciji odvoza).