NAROČNIK :						MESTNA OBČINA NOVO MESTO

SEIDLOVA CESTA 1

8000 NOVO MESTO

OBJEKT :						NARODNI DOM V NOVEM MESTU

(EŠD 8581)

VRSTA NALOGE :		POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA (NOTRANJOST OBJEKTA)

ŠTEVILKA NALOGE:				303.1 / 2004

KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA :	NOVO MESTO , SEPTEMBER 2005

VSEBINA DELA

NASLOVNA STRAN

VSEBINA DELA

1. 	OPIS NALOGE

# TEKSTUALNI DEL

2. 	KONSERVATORSKO IZHODIŠČE ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE KULTURNEGA SPOMENIKA

3. 	IZPIS IZ ZBIRNEGA REGISTRA KULTURNE DEDIŠČINE

4.	TEHNIČNO POROČILO

5.	OPIS IZDELKOV

6.	OPIS FOTOGRAFSKIH POSNETKOV

GRAFIČNI DEL:

List 1:     Geodetski posnetek (Geodet d.o.o.)	M 1.500

List 2:     Tloris kleti					M 1:50

List 3:     Tloris pritličja				M 1:50

List 4:     Tloris 1.nadstropja				M 1:50

List 5:     Tloris 2.nadstropja				M 1:50

List 6:     Tloris podstrehe				M 1:50

List 7:     Tloris strehe					M 1:50

List 8:      Prerez A-A					M 1:50

List 9:      Prerez B-B					M 1:50

List 10:    Notranja pročelja- pogled 1		M 1:50

List 11:    Notranja pročelja- pogled 2,3 		M 1:50

List 12:    Notranja pročelja- pogled 4 		M 1:50

List 13:    Notranja pročelja- pogled 5 		M 1:50

List 14:    Notranja pročelja- pogled 6,7 		M 1:50

List 15:    Notranja pročelja- pogled 8 		M 1:50

List 16:    Notranja pročelja- pogled 9 		M 1:50

List 17:    Notranja pročelja- pogled 10,11,11,1 	M 1:50

List 18:    Detajl okna – pritličje (J fasada)		M 1:5

List 19:    Detajl okna – 1.nadstropje (J fasada)	M 1:5

List 20:    Detajl okna – 2.nadstropje	 (J fasada)	M 1:5

# CD Z DOKUMENTACIJO V DIGITALNI OBLIKI:

- grafični del v *dwg obliki s *ctb datoteko

- tehnično poročilo v *doc obliki

- fototeka v *jpg obliki

1. 	OPIS NALOGE

1.1	Vsebina naloge :

Posnetek obstoječega stanja Narodnega doma v Novem mestu- notranjost objekta.

1.2	Pogodba:

Številka pogodbe Arhitekton d.o.o.: 08/2004; 23.07.2004

Številka pogodbe MO Novo mesto: 414-05-1/2001-1313; 20.07.2004

1.3	Investitor:

Mestna občina Novo mesto

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

1.4	Izvajalec:

Arhitekton d.o.o.

Brod 76

8000 Novo mesto

1.5	Sodelavci:

Tatjana Draginc u.d.i.a.

Tadej Burger d.i.g.

Odgovorna oseba:					Pooblaščen predstavnik investitorja:

Arhitekton d.o.o.					Mestna občina Novo mesto

Marta C. Račečič u.d.i.a				Pavle Jenič u.d.i.g.

TEKSTUALNI DEL

2. 	KONSERVATORSKO IZHODIŠČE ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE

3. 	IZPIS IZ ZBIRNEGA REGISTRA KULTURNE DEDIŠČINE

vir: http://rkd.situla.org/šuid=2375

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE Evidenčna številka enote: 8581 Ime enote: Novo mesto - Narodni dom OPIS ENOTE DEDIŠČINE Vrsta dediščine: nepremična kulturna dediščina Tip enote: profana stavbna dediščina Obseg enote: objekt Tipološka gesla enote: kulturni dom, čitalnica, kulturni dom, gledališče Tekstualni opis enote: Dvonadstropna stavba zgrajena med 1873 - 1885 ima historicistično oblikovane fasade, na glavni fasadi pa poudarjene tri osrednje osi, oblikovane z bogatejšo okensko profilacijo in glavnim portalom. Datacija enote: druga polovica 19. stol., 1873-1885 LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE Naselje: NOVO MESTO Občina: NOVO MESTO Opis lokacije: Sokolska ulica 3 (prej Sokolska ulica 1). Stavba stoji v najožjem središču zgodovinskega mestnega jedra. PRISTOJNOSTI Območna enota: ZVKD Novo mesto RAZGLASITEV Vrsta spomenika neznano Akt razglasitve: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927 Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica Veljavnost razglasitve: 16.8.1992 -

Register kulturne dediščine

4.	TEHNIČNO POROČILO

4.1	Opravljene naloge

Po naročilu MONM smo na podlagi meritev Geodetskega inštituta Slovenije (junij 2005) izvedli dodelavo že izdelanih načrtov posnetka obstoječega stanja (št. 303/2004, izdelano septembra 2004).

Dodatno smo izdelali poglede najvažnejših notranjih pročelij ter tipične detajle oken.

4.2	Uporabljeni inštrumenti in orodja

- Hilti PD 32

- merilni trak

- fotoaparat Canon PowerShot Pro 1

- fotoaparat Canon PowerShot S50

4.3	Programska oprema

- Autocad LT 2002

- Office Word

4.4	Postopki izdelave

-	pridobitev 3D dokumentacije Geodetskega inštituta Slovenije

-	pregled načrtov

-	pridobitev dodatnih informacij in navodil za delo pri pristojnem konservatorju na ZVKD

-	meritve v notranjosti objekta

-	izdelava fototeke

-	izris posnetka, izdelava poročila

5.	OPIS IZDELKOV

Vsi izdelki so v digitalni obliki in zapisani na priloženi zgoščenki.

Risbe so obdelane v programu Autocad in v *dwg obliki. Vsak list ima pripadajočo datoteko.

Tlorisi, prerezi in pogledi notranjih pročelij so risani v merilu 1:1, z natančnostjo 1 cm, v merski enoti 1E=1 m. Detajl izrisa je prilagojen izrisu v merilu do 1:50.

Opomba: Natančnost prikaza lesenih delov ostrešja znaša 10 cm.

Detajli so risani v merilu 1:1 z natančnostjo 1 mm, v merski enoti 1E= 1 cm. Detajl izrisa je prilagojen izrisu v merilu 1:5, možna pa je interpretacija do merila 1:1.

Seznam risalnih ravnin v *dwg datotekah:

ime layerja / barva črte / tip črte / debelina črte pri tiskanju (nastavitve za merilo 1:50)

- OS_01_ZIDOVI-NOSILNI / 1 / continuous / 0,4

- OS_01_ZIDOVI-PREDELNI / 231 / continuous / 0,3

- OS_03_OKNA / 30 / continuous / 0,2

- OS_04_VRATA / 31 / continuous / 0,2

- OS_05_STOPNICE / 150 / continuous / 0,25

- OS_06_KRIVULJE / 8 / acad_iso2W100 / 0,18

- OS_07_LES / 42 / continuous / 0,25

- OS_07_LES-OBLOGA / 42 / continuous / 0,09

- OS_08_BALKON / 213 / continuous / 0,25

- OS_09_MEDETAŽNA PLOŠČA / 22 / continuous / 0,3

- OS_10_OSTREŠJE / 40 / continuous / 0,25

- OS_11_STREHA / 154 / continuous / 0,25

- OS_12_ŽLEB / 7 / continuous / 0,2

- OS_13_ŠRAFURA / 7 / continuous / 0,09

- OS_14_OSI / 7 / continuous / 0,09

- OS_15_POMOŽNE LINIJE / 7 / continuous / 0,09

- OS_16_LINIJE-POGLEDI / 52 / continuous / 0,09

- OS_17_KOTE / 62 / continuous / 0,25

- OS_18_VIŠINSKE KOTE-PROSTORI / 6 / continuous / 0,25

- OS_18_OPOMBE / 6 / continuous / 0,25

- OS_19_OPISI-SPLOŠNO / 7 / continuous / 0,25

- OS_20_OPISI PROSTOROV / 9 / continuous / 0,25

- OS_21_OPISI OKEN / 21 / continuous / 0,25

- OS_22_OPISI VRAT / 41 / continuous / 0,25

- OS_23_FORMAT LISTA / 9 / continuous / 0,25

- OS_24_GLAVA IZDELOVALCA / 9 / continuous / 0,25

- OS_25_OZNAKE POGLEDOV / 4 / continuous / 0,25

- OS_26_OPREMA / 2 / continuous / 0,25

Layerji meritev Geodetskega inštituta:

- HEIGHT / 7 / continuous / 0,09

- LABELS / 7 / continuous / 0,09

- POINT / 7 / continuous / 0,09

6.	OPIS POSNETKOV (DIGITALNE FOTOGRAFIJE):

| PROJEKT: | NARODNI DOM – NOVO MESTO | Datum snemanja | 29.09.2005, 07.10.2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Film: | / |
| Kamera: | Canon PowerShot Pro 1 | Objektiv: | 7,2 – 50,8 mm (ekv.28-200 mm) |
| Fotografiral: | Tatjana Draginc |  |  |

| NOTRANJOST |
| --- |
| Posnetek | Objektiv / mm | Čas osvetlitve / zaslonka | Opombe: |
| 114_1488 | 7,2 mm | 1/60 / 2.4 | Pritličje- prostor 1.3 |
| 114_1489 | 7,2 mm | 1/60 / 2.4 | Pritličje- prostor 1.3 |
| 114_1490 | 7,2 mm | 1/60 / 2.4 | Pritličje- prostor 1.3 |
| 115_1508_r1 | 8,5 mm | 1/200 / 4.0 | Pritličje- okno |
| 115_1514_r1 | 7,2 mm | 1/200 / 4.0 | Pritličje- detajl okna |
| 115_1526 | 21,8 mm | 1/800 / 4.0 | Pritličje- detajl okna |
| Img_1900_filtered | 7,2 mm | 1/13 / 2.4 | 2.nadstropje- prostor 3.4 |
| Img_1901_filtered | 7,2 mm | 1/6 / 2.4 | 2.nadstropje- prostor 3.3 |
| Img_1903_filtered | 7,2 mm | 1/125 / 3.2 | 2.nadstropje- prostor 3.3 |
| Img_1909_filtered | 7,8 mm | 1/80 / 2.4 | 2.nadstropje- hodnik |
| Img_1923_filtered | 7,2 mm | 1/100 / 2.4 | 2.nadstropje- prostor 3.8 |
| Img_1932_filtered | 7,2 mm | 1/80 / 2.4 | 2.nadstropje- hodnik proti prostoru 3.4 |
| Img_1935_filtered | 7,2 mm | 1/60 / 4.0 | 2.nadstropje- delno zazidano okno v galeriji |
| Img_1955 | 14,2 mm | 1/25 / 3.2 | Pritličje- prostor 1.3 |
| Img_1956 | 7,2 mm | 1/8 / 2.4 | Pritličje- prostor 1.3 |
| Img_1957 | 7,2 mm | 1/13 / 2.4 | Pritličje- prostor 1.3 |
| Img_1958 | 7,2 mm | 1/8 / 2.4 | Pritličje- vzdolžni hodnik |
| Img_1959 | 7,2 mm | 1/20 / 2.4 | Pritličje- odprtina med hodnikom in dvoriščnim prizidkom (prostor 1.4) |
| Img_1971 | 7,2 mm | 0,8 / 2.4 | Pritličje- vzdolžni hodnik proti severu |
| Img_1975 | 7,2 mm | 1/8 / 2.4 | Stopnišče med pritličjem in 1.nadstropjem |
| Img_1976 | 7,2 mm | 1/8 / 2.4 | Stopnišče med pritličjem in 1.nadstropjem |
| Img_1977 | 7,2 mm | 1/8 / 2.4 | Stopnišče med pritličjem in 1.nadstropjem |
| Img_1978 | 7,2 mm | 1/5 / 2.4 | Stopnišče med pritličjem in 1.nadstropjem |
| Img_1987 | 7,2 mm | 1/6 /2.4 | 1.nadstropje- dvorana |
| Img_1988 | 7,2 mm | 1/6 / 2.4 | 1.nadstropje- dvorana |
| Img_1993 | 11,5 mm | 1/6 / 2.8 | 1.nadstropje- podporni steber galerije |
| Img_1995 | 7,2 mm | 1/5 / 2.4 | 1.nadstropje- dvorana |
| Img_1996 | 7,2 mm | 0,3 / 2.4 | 1.nadstropje- dvorana |
| Img_1997 | 9,7 mm | ¼ / 2.8 | 1.nadstropje- dvorana |
| Img_1998 | 9,7 mm | ¼ / 2.8 | 1.nadstropje- dvorana |
| Img_2000 | 7,2 mm | 0,8 / 2.4 | 1.nadstropje- dvorana |
| Img_2001 | 7,2 mm | 0,5 / 2.4 | 1.nadstropje- severna stena dvorane |
| Img_2002 | 7,2 mm | 0,4 / 2.4 | 1.nadstropje- dvorana |
| Img_2003 | 14,2 mm | 0,4 / 3.2 | 1.nadstropje- zahodna stena odra v dvorani |
| Img_2004 | 7,2 mm | 1/10 / 2.4 | 1.nadstropje- dvorana proti galeriji |
| Img_2006 | 7,2 mm | 1/8 / 2.4 | 1.nadstropje – dvorana, stena proti hodniku |
| Img_2010 | 50,8 mm | 0,4 / 3.5 | Detajl ograje galerije |
| Img_2018 | 7,2 mm | 1/20 / 2.4 | 1.nadstropje- hodnik proti severu |
| Img_2020 | 7,2 mm | 1/100 / 2.4 | Okno na stopnišču med 1. in 2.nadstropjem |
| Img_2021 | 7,2 mm | 1/40 / 2.4 | 2.nadstropje- okno v prostoru 3.7 |
| Img_2023 | 14,8 mm | 1/100 / 3.2 | 2.nadstropje – hodnik proti jugu |
| Img_2028 | 11,0 mm | 1/10 / 2.8 | 2.nadstropje- detajl svetlobnega žleba |
| Img_2030 | 7,2 mm | 1/60 / 2.4 | 2.nadstropje – prostor 3.4 |
| Img_2037 | 10,1 mm | 0,3 / 2.8 | Podstreha |

| PROJEKT: | NARODNI DOM – NOVO MESTO | Datum snemanja | 29.09.2005, 07.10.2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Film: | / |
| Kamera: | Canon PowerShot Pro 1 | Objektiv: | 7,2 – 50,8 mm (ekv.28-200 mm) |
| Fotografiral: | Tatjana Draginc |  |  |

| VRATA |
| --- |
| Posnetek | Objektiv / mm | Čas osvetlitve / zaslonka | Opombe: |
| Img_1917_filtered |  |  | Vrata 2.nadstropje med hodnikom in galerijo (V33) |
| Img_1954 | 14,2 mm | 1/25 / 3.2 | Vrata pritličje- prostor 1,3 (V4) |
| Img_1963 | 7,2 mm | 0,5 / 2.4 | Vrata v klet- zgornji del (V3) |
| Img_1964 | 7,2 mm | 0,8 / 2.4 | Vrata v klet- spodnji del (V3) |
| Img_1966 | 10,1 mm | 0,6 / 2.8 | Vrata v klet- detajl kljuka (V3) |
| Img_1967 | 22,8 mm | 0,8 / 3.5 | Vrata v klet- detajl vratni tečaj (V3) |
| Img_1970 | 13,6 mm | 1/13 / 3.2 | Vrata pritličje- vetrolov (V2) |
| Img_1980 | 15,4 mm | 1/10 / 3.2 | Vrata na stopnišču med pritličjem in 1.nadstropjem (V30) |
| Img_1981 | 9,7 mm | 0,5 / 2.8 | Vrata 1.nadstropje- med hodnikom in prostorom 2.10 (V26) |
| Img_1984 | 13,6 mm | 0,3 / 3.2 | Vrata 1.nadstropje- med hodnikom in dvorano (V15) |
| Img_1985 | 16,1 mm | 1/6 / 3.2 | Vrata na stopnišču med 1. in 2. nadstropjem (V29) |
| Img_1990 | 11,0 mm | 0,6 / 2.8 | Vrata 1.nadstropje med dvorano in prostorom 2.3 (V18) |
| Img_1991 | 11,0 mm | 0,5 / 2.8 | Vrata 1.nadstropje med dvorano in prostorom 2.4 (V19) |
| Img_1994 | 14,2 mm | 1/6 / 3.2 | Vrata 1.nadstropje med dvorano in hodnikom (V15) |
| Img_2014 | 8,9 mm | 1/5 / 2.8 | Vrata 1.nadstropje med hodnikom in prostorom 2.6 (V22) |
| Img_2015 | 9,3 mm | 1/40 / 2.8 | Vrata 1.nadstropje med prostorom 2.4 in hodnikom (V21) |
| Img_2016 | 11,0 mm | 1/40 / 2.8 | Vrata 1.nadstropje med prostorom 2.4 in dvorano (V19) |
| Img_2017 | 11,0 mm | 1/25 / 2.8 | Vrata 1.nadstropje med prostorom 2.4 in 2.3 (V20) |
| Img_2022 | 7,8 mm | 1/10 / 2.4 | Vrata 2.nadstropje med hodnikom in prostorom 3.8 (V39) |
| Img_2024 | 9,7 mm | 1/8 / 2.8 | Vrata 2.nadstropje med galerijo in hodnikom (V33) |

| PROJEKT: | NARODNI DOM – NOVO MESTO | Datum snemanja | 07.10.2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Film: | / |
| Kamera: | Canon PowerShot Pro 1 | Objektiv: | 7,2 – 50,8 mm (ekv.28-200 mm) |
| Fotografiral: | Tatjana Draginc |  |  |

| OSTREŠJE |
| --- |
| Posnetek | Objektiv / mm | Čas osvetlitve / zaslonka | Opombe: |
| Img_2038 | 7,2 mm | 1/5 / 2.4 | Soha-poveznik-ročica-vmesna lega |
| Img_2039 | 7,2 mm | 0,3 / 2.4 | Soha-poveznik-ročica-vmesna lega |
| Img_2040 | 20,9 mm | 0,4 / 3.2 | Detajl stikovanja ročice in sohe z vidnim številčenjem elementov |
| Img_2043 | 21,8 mm | 1/5 / 3.5 | Detajl stikovanja ročice in sohe z vidnim številčenjem elementov |
| Img_2044 | 7,2 mm | 0,4 / 2.4 | Ostrešje nad vzdolžnim delom objekta |
| Img_2045 | 7,2 mm | 0,5 / 2.4 | Ostrešje nad vzdolžnim delom objekta |
| Img_2046 | 7,2 mm | 0,8 / 2.4 | Ostrešje nad severnim traktom |
| Img_2047 | 7,2 mm | 0,8 / 2,4 | Ostrešje nad severnim traktom |
| Img_2052 | 16,8 mm | 0,8 / 3.2 | Poveznik ob čelni steni na zahodu |

| PROJEKT: | NARODNI DOM – NOVO MESTO | Datum snemanja | 28.09.2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Film: | / |
| Kamera: | Canon PowerShot S50 | Objektiv: | 7,1 – 21,3 mm |
| Fotografiral: | Dejan Skrt |  |  |

| ZUNANJOST |
| --- |
| Posnetek | Objektiv / mm | Čas osvetlitve / zaslonka | Opombe: |
| 172_7217 | 14,7 mm | 1/1000 / 5.0 | Vzhodna fasada |
| 172_7218 | 7,1 mm | 1/800 / 2.8 | Južna fasada |
| 172_7219 | 7,1 mm | 1/640 / 2.8 | Južna fasada- del |
| 172_7220 | 7,1 mm | 1/800 / 2.8 | Objekt ob južni fasadi |
| 172_7221 | 12,3 mm | 1/400 / 3.5 | Južna fasada- detajl okna pritličje |
| 172_7222 | 21,3 mm | 1/640 / 4.9 | Južna fasada- okno 2.nadstropje |
| 172_7223 | 21,3 mm | 1/320 / 4.9 | Južna fasada- okno 1.nadstropje |
| 172_7224 | 10,3 mm | 1/640 / 3.5 | Vzhodna fasada- detajl vhoda |
| 172_7225 | 17,5 mm | 1/400 / 4.5 | Vzhodna fasada- okno 1.nadstropja |
| 172_7226 | 21.3 mm | 1/640 / 4.9 | Vzhodna fasada-okno 2.nadstropje |
| 172_7226 | 21,3 mm | 1/500 / 4.9 | Vzhodna fasada- okno 2.nadstropje |
| 172_7228 | 7,1 mm | 1/1000 / 3.5 | Vzhodna fasada- del |
| 172_7230 | 21,3 mm | 1/320 / 4.9 | Vzhodna fasada- okno 1.nadstropje |
| 172_7232 | 7,1 mm | 1/1000 / 3.5 | Vzhodna fasada- del |
| 172_7234 | 7,1 mm | 1/1000 / 3.5 | Vzhodna fadasa- del |
| 172_7235 | 21,3 mm | 1/100 / 4.9 | Vhodna vrata- detajl |
| 172_7237 | 7,1 mm | 1/1000 / 3.2 | Severna fasada- del |
| 172_7240 | 7,1 mm | 1/1000 / 3.5 | Vogal med vzhodno in severno fasado |
| 172_7241 | 7,1 mm | 1/1000 / 3.2 | Vogal med vzhodno in severno fasado |
| 172_7242 | 14,7 mm | 1/250 / 4.0 | Zid ob vzhodni fasadi |
| 172_7243 | 21,3 mm | 1/640 / 4.9 | Kapni venec |